电热恒温干燥箱使用规则

主要技术参数：

| 项目 型号 | 工作 电压 | 加热器 总功率 | 工作 温度 | 灵敏 度 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 深 | 宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 |  |
| 101-1 | 220V | 3KW | 300℃ | ±1℃ | 350 | 450 | 450 | 500 | 810 | 813 | 70 Kg |

使用范围：

1．101型电热干燥箱最高工作温度为300℃。

2．适用于烘焙、干燥各种零件或物品，尺寸范围参看上表中工作室尺寸。

3．不适用于易挥发或易燃物品置入干燥箱，以免引起爆炸。

使用规则：

1．搁板的平均负荷为15公斤，放置试器时切勿过密与超载。

2．散热板上不能放置试品和其他东西以免影响热空气对流。

操作步骤：

1．将所需干燥的物品放入干燥箱内的搁板上。

2．打开电源开关，设定加热温度。选择加热方式（高温档或低温档）。

3．打开鼓风开关。

4．保温时，可选择低温档。

5．干燥完毕后关闭电源。